## Slide 1
О НОВЫХ ПОДХОДАХ К УЧЕТУ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНЫХ-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
XII
С.А. Тихоцкий, Директор ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН
М.И. Богданов, Генеральный директор ООО «ИГИИС»
С.А. Перетокин, Генеральный директор ООО «ИГИИС-Сейсмо»

## Slide 2
ОЦЕНКИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ
В Российской Федерации исторически сложилась двухступенчатая схема оценки сейсмической опасности - оценка исходной сейсмичности для средних грунтов и последующая корректировка оценок с учетом реальных грунтовых условий площадки.
Исходная сейсмичность:
Сейсмичность района или площадки, определяемая для нормативных периодов повторяемости и средних грунтовых условий с помощью детального сейсмического районирования (ДСР) или уточнения исходной сейсмичности (УИС) (или принятая равной нормативной сейсмичности).
Категория грунта по сейсмическим свойствам (I, II или III):
Характеристика, выражающая способность грунта в примыкающей к сооружению части основания ослаблять (или усиливать) интенсивность сейсмических воздействий, передающихся от грунтового основания на сооружение.

## Slide 3
Действующая нормативная база неоднозначно формализует состав инженерно-сейсмологических изысканий, содержит противоречивые и морально устаревшие методические указания.
Разработка отдельных нормативов по ДСР, УСО, СМР силами только проектировщиков или только изыскателей, приводит к невозможности выполнить их требования на практике, методическим ошибкам и неоднозначности получаемых оценок.
Недостатки или отсутствие элементов государственной система нормативных-технических документов для оценки сейсмической опасности при инженерных изысканиях компенсируется ведомственными документами, что приводит к противоречиям на стадии гос. экспертизы.
НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

## Slide 4
ПРОЕКТ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ
ИЗЫСКАНИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

## Slide 5
ОЦЕНКИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ
Основная цель:
Обеспечить проектировщика необходимой и достаточной информацией для учета вероятных сейсмических нагрузок на проектируемое сооружение
Перечень характеристик сейсмических воздействий и уровень их обеспеченности должен определяться сводами правил, исходя из применяемой методики учета сейсмических нагрузок:
Макросейсмический балл;
Пиковое ускорение грунта – PGA;
Пиковые скорости грунта – PGV;
Пиковые смещения грунта – PGD;
Спектры реакции грунта – SA, SV, SD;
Акселерограммы, велосеграммы, сейсмограммы;
Преобладающие периоды колебаний;
Длительность колебаний;
и т.д.

## Slide 6
Определяемые характеристики сейсмических воздействий
СОСТАВ ИЗЫСКАНИЙ – НАБОР МЕТОДОВ
Сейсмотектоническая и сейсмологическая характеристика
района исследований, инженерно-геологические условия площадки.
УСО, ДСР, УИС, УОСР:
Сейсмотектонические исследования;
Сейсмологические исследования;
Подготовка моделей зон ВОЗ и сейсмического эффекта;
Расчет исходной сейсмичности.
СМР:
Инструментальные методы;
Расчетные методы;
Инструментально-расчетные методы;
Метод инженерно-геологических аналогий
+
СОСТАВ ИЗЫСКАНИЙ И НАБОР МЕТОДОВ
Рекомендации СП

## Slide 7
ОБЩЕЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
Представляет собой оценку сейсмической опасности на территории всей страны и имеет общегосударственное значение для осуществления рационального землепользования и планирования социально-экономического развития крупных регионов.
Масштаб карт ОСР - 1:2500000-1:8000000.
НОРМАТИВНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ
2010 - 2011 гг. | Актуализация методики, построение карт ОСР-97*
2011 - 2012 гг. | Разработка и обсуждение опытных карт ОСР-2012
2013 - 2015 гг. | Разработка и обсуждение комплекта карт ОСР-2014
2015 - 2016 гг. | Разработка и обсуждение комплекта карт ОСР-2016

## Slide 8
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БОЛЬШИНСТВО СТРАН
ПЕРЕШЛО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ
КАРТ СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
КАТАЛОГ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ДРУГИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
СОВРЕМЕННАЯ
ГЕОДИНАМИКА
РЕГИОНАЛЬНАЯ
СЕЙСМИЧНОСТЬ
СИЛЬНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА
МОДЕЛЬ ЗОН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
---------------------------------------
сейсмолинеаменты, сейсмодомены, потенциальные очаги; максимальная возможная магнитуда, повторяемость событий в регионе и в его основных сейсмоструктурах
МОДЕЛЬ СЕЙСМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА
----------------------------------------
связь затухания сейсмического эффекта с магнитудой и расстоянием; соотношения макросеисмических и количественных параметров - ускорения, спектры, длительность
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
расчет повторяемости сейсмических сотрясений и вероятностная оценка сейсмической опасности в заданные интервалы времени
КОМПЛЕКТ КАРТ СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
зонирование максимальных сейсмических воздействий, возникновение и превышение которых возможно с определенной вероятностью в заданные интервалы времени
(по В.И. Уломову)

## Slide 9
КОМПЛЕКТ КАРТ ОБЩЕГО СЕЙСМИЧЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ ОСР-97

## Slide 10
КОМПЛЕКТ КАРТ ОБЩЕГО СЕЙСМИЧЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ РФ ОСР-2016 (макет)

## Slide 11
СРАВНЕНИЕ КАРТ ОСР-97-А и ОСР-2016-А
ОСР-97-А
ОСР-2016-А

## Slide 12
Спектр коэффициентов динамического усиления
для грунтов категорий I и II по
сейсмическим свойствам
β – коэффициент динамичности, соответствующий i-й форме
собственных колебаний зданий или сооружений
Нормативный спектр отклика (СП 14.13330.2014)
SAt = βt·PGA
PGA – максимальное (или пиковое) ускорение движений грунта
Балл MSK-64 | VII | VIII | IX
PGA, м/с2 | 1 | 2 | 4
СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ И СЕЙСМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

## Slide 13
СРЕДНЯЯ ФОРМА ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО СПЕКТРА РЕАКЦИИ В НОРМИРОВАННЫХ УСКОРЕНИЯХ
(Ф.Ф. Аптикаев, ИФЗ РАН)
SA — амплитуда спектрального ускорения;
PGA – максимальное (пиковое) ускорение грунта;
β — максимальное значение спектрального коэффициента динамичности, β = SAmax/PGA;
f – частота колебаний;
f0 — преобладающая частота колебаний;
S1, S2— логарифмическая ширина высокочастотной и низкочастотной полосы спектра соответственно;
S — полная логарифмическая ширина спектра, S = S2+S1

## Slide 14: ЭМПИРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ, УВЯЗЫВАЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (по Ф.Ф. Аптикаеву, ИФЗ РАН)
S = 0,60 + С1 + С2 ± 0,2
Логарифмическая ширина спектра реакции
Максимальное значение спектрального коэффициента динамичности, β
lgβ = 0,72 - 0,28·S + 0,07·lg τ ± 0,07
Преобладающий период колебаний в секундах t0 =1/f0
lg(t0) = 0,15·MLH + 0,25·lgR + C5 - 1,9 ± 0,2
MLH -- магнитуда землетрясения, определяемая по поверхностным сейсмическим волнам;
R -- минимальное расстояние от площадки модельного землетрясения до расчетной точки
SAmax = β·PGA
Максимальная амплитуда спектра реакции (см/с2)
Длительность основной фазы колебаний по Ф.Ф. Аптикаеву в секундах, τ
lg(τ) = 0,15·MLH + 0,5·lgR + C3 + C4 - 1,3 ± 0,3
Пиковые ускорения горизонтальных компонент (см/с2)

## Slide 15: РАСЧЕТ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ Г. СИМФЕРОПОЛЬ

## Slide 16: РАСЧЕТ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Синтезированный каталог землетрясений продолжительностью 5000 лет
Вероятность превышения PGA и спектральной
амплитуды в течение 50 лет
Chart: Период колебаний t, с (в логарифмическом масштабе)
| 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5
500 лет | 1.4128 | 2.1907 | 2.9561 | 3.282 | 3.2725 | 3.0679 | 2.4239 | 1.6845 | 0.67968 | 0.34374 | 0.10559
1000 лет | 1.9814 | 3.208 | 4.2869 | 4.6586 | 4.5978 | 4.3137 | 3.4206 | 2.3974 | 1.0124 | 0.53575 | 0.18078
2000 лет | 2.6005 | 4.4939 | 5.9009 | 6.2208 | 6.1367 | 5.8244 | 4.6331 | 3.2869 | 1.4434 | 0.78713 | 0.28555
5000 лет | 3.4923 | 6.58 | 8.2068 | 8.5925 | 8.488 | 7.9637 | 6.5484 | 4.6542 | 2.1688 | 1.227 | 0.48065
10000 лет | 4.154 | 8.4902 | 10.0057 | 10.5323 | 10.6745 | 10.0127 | 8.0121 | 5.8956 | 2.7651 | 1.63 | 0.70827
Обобщенные спектры реакции с различной повторяемостью T лет
Chart: Период повторяемости Т, лет (в логарифмическом масштабе
| 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000
PGA | 0.052271 | 1.4128 | 1.9814 | 2.6005 | 2.9978 | 3.4923 | 4.154
0.1 сек | 0.077851 | 2.1907 | 3.208 | 4.4939 | 5.3425 | 6.58 | 8.4902
0.2 сек | 0.10585 | 2.9561 | 4.2869 | 5.9009 | 6.9166 | 8.2068 | 10.0057
0.3 сек | 0.11677 | 3.282 | 4.6586 | 6.2208 | 7.2656 | 8.5925 | 10.5323
0.4 сек | 0.11477 | 3.2725 | 4.5978 | 6.1367 | 7.1312 | 8.488 | 10.6745
0.5 сек | 0.10482 | 3.0679 | 4.3137 | 5.8244 | 6.7626 | 7.9637 | 10.0127
0.7 сек | 0.08048 | 2.4239 | 3.4206 | 4.6331 | 5.4434 | 6.5484 | 8.0121
1 сек | 0.054381 | 1.6845 | 2.3974 | 3.2869 | 3.8458 | 4.6542 | 5.8956
2 сек | 0.019739 | 0.67968 | 1.0124 | 1.4434 | 1.7329 | 2.1688 | 2.7651
3 сек | 0.0091536 | 0.34374 | 0.53575 | 0.78713 | 0.95582 | 1.227 | 1.63
5 сек | 0.0018728 | 0.10559 | 0.18078 | 0.28555 | 0.36681 | 0.48065 | 0.70827
Расчетные кривые повторяемости пиковых ускорений PGA и амплитуд спектра реакции SA

## Slide 17: РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ КРЫМА И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ДЛЯ РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ПОВТОРЯЕМОСТИ В АМПЛИТУДНЫХ ПАРАМЕТРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМПИРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЗАТУХАНИЯ

## Slide 18
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ РФ ДЛЯ ПЕРИОДА ПОВТОРЯЕМОСТИ 1000 ЛЕТ В АМПЛИТУДНЫХ ПАРАМЕТРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМПИРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЗАТУХАНИЯ

## Slide 19
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ РФ ДЛЯ ПЕРИОДА ПОВТОРЯЕМОСТИ 1000 ЛЕТ В АМПЛИТУДНЫХ ПАРАМЕТРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМПИРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЗАТУХАНИЯ

## Slide 20
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ РФ ДЛЯ ПЕРИОДА ПОВТОРЯЕМОСТИ 1000 ЛЕТ В АМПЛИТУДНЫХ ПАРАМЕТРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМПИРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЗАТУХАНИЯ

## Slide 21
Chart: Махачкала
| 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5
Махачкала | 0.34 | 0.34 | 0.66 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.58 | 0.42 | 0.2 | 0.12 | 0.05
PGA
SA0.3c
SA1.0c
ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО СПЕКТРА ОТКЛИКА

## Slide 22
Chart: Период колебаний, с
| 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5
Петропавловск-Камчатский | 0.52507 | 0.52507 | 0.65095 | 0.95699 | 1.3264 | 1.5778 | 1.7808 | 1.7696 | 1.3993 | 0.58634 | 0.31805 | 0.13448
Ялта | 0.42212 | 0.42212 | 0.74256 | 0.99023 | 1.066 | 1.0232 | 0.96989 | 0.7478 | 0.49444 | 0.18184 | 0.088107 | 0.027788
Иркутск | 0.22023 | 0.22023 | 0.31278 | 0.44503 | 0.53944 | 0.59243 | 0.61331 | 0.53326 | 0.36878 | 0.12372 | 0.056844 | 0.019278
Махачкала | 0.34 | 0.34 | 0.66 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.58 | 0.42 | 0.2 | 0.12 | 0.05
ОБОБЩЕННЫЕ СПЕКТРЫ ОТКЛИКА

## Slide 23
Chart: Период колебаний, с
| 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5
Петропавловск-Камчатский | 0.52507 | 0.52507 | 0.65095 | 0.95699 | 1.3264 | 1.5778 | 1.7808 | 1.7696 | 1.3993 | 0.58634 | 0.31805 | 0.13448
СП 14.13330 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89443 | 0.70711 | 0.63246 | 0.44721 | 0.36515 | 0.28284
Chart: Период колебаний, с
| 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5
Иркутск | 0.22023 | 0.22023 | 0.31278 | 0.44503 | 0.53944 | 0.59243 | 0.61331 | 0.53326 | 0.36878 | 0.12372 | 0.056844 | 0.019278
СП 14.13330 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.44721 | 0.35355 | 0.31623 | 0.22361 | 0.18257 | 0.14142
Chart: Период колебаний, с
| 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5
Ялта | 0.42212 | 0.42212 | 0.74256 | 0.99023 | 1.066 | 1.0232 | 0.96989 | 0.7478 | 0.49444 | 0.18184 | 0.088107 | 0.027788
СП 14.13330 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89443 | 0.70711 | 0.63246 | 0.44721 | 0.36515 | 0.28284
Chart: Период колебаний, с
| 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5
Махачкала | 0.34 | 0.34 | 0.66 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.58 | 0.42 | 0.2 | 0.12 | 0.05
СП 14.13330 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89443 | 0.70711 | 0.63246 | 0.44721 | 0.36515 | 0.28284
СОПОСТАВЛЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ И НОРМАТИВНЫХ СПЕКТРОВ ОТКЛИКА

## Slide 24
Действующая нормативная база по инженерно-сейсмологическим изысканиям нуждается в актуализации и систематизации.
Картирование сейсмической опасности в амплитудах обобщенного спектра реакции позволит исключить неоднозначность перехода от макросейсмической шкалы к PGA и нормативным спектрам.
Использование общих эмпирические зависимости Ф.Ф.Аптикаева (ИФЗ РАН) в качестве модели сейсмического эффекта позволяет обеспечивает возможность построения вероятностных карт в амплитудных параметрах.
Для получения достоверных региональных эмпирических зависимостей необходимы представительные базы записей сильных землетрясений.
ВЫВОДЫ

## Slide 25: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!